Характеристики входных фильтров

Характеристики входных фильтров, поставляемых компанией, представлены на рисунке и в таблице. Мощность ПЧ, кВт Индукт., мГн Ток, А Размеры, мм Масса, кг A B C D E F 0,75…2,2 1,8 6,2 150 155 90 5 80 60 2,9 3,7 1,2 8 150 155 105 5 80 75 4,3 5,5 1,2 14 150 155 105 5 80 75 4,6 7,5 0,6 18 150 155 105 5 80 75 4,6 11 0,4 27 150 180 96 5 80 75 4,8 15 0,3 34 180 200 96 9 138 75 6,75 18,5 0,3 41 180 200 106 9 138 85 8,5 22 0,2 48 180 200 106 9 138 85 8,7 30 0,15 65 180 200 116 9 138 95 10,1 37 0,12 80 180 200 116 9 138 95 10,4 45 0,12 96 225 180 145 10 180 95 12,6 55 0,08 128 225 180 180 10 180 110 16 75 0,06 150 230 185 205 10 180 125 21 93 0,06 195 275 220 205 10 180 125 26 110 0,04 224 275 220 205 10 180 125 27 132 0,02 302 275 245 215 10 180 135 30,5 160 0,02 302 275 245 215 10 180 135 30,5 185 0,02 340 275 245 235 10 180 155 38 220 0,016 450 310 320 250 10 180 155 48 315 0,016 605 360 350 270 10 180 160 64