Характеристики выходных фильтров

Характеристики выходных фильтров, поставляемых компанией, представлены на рисунке и в таблице. Мощность ПЧ, кВт Индукт., мГн Ток, А Размеры, мм Масса, кг A B C D E F 0,75…2,2 1,8 6,2 150 155 90 5 80 75 3,9 3,7 1,2 8 150 155 105 5 80 75 4,5 5,5 1,2 14 150 155 105 5 80 75 5,0 7,5 0,6 18 150 180 96 5 80 75 5,6 11 0,4 27 180 190 96 9 138 75 6,5 15 0,3 34 180 190 106 9 138 85 8,5 18,5 0,3 41 180 190 116 9 138 95 9,5 22 0,2 48 225 215 125 10 180 95 10,8 30 0,15 65 225 230 130 10 180 95 12,5 37 0,12 80 225 230 135 10 180 110 14 45 0,12 96 225 230 145 10 180 120 17 55 0,08 128 225 185 205 10 180 125 22 75 0,06 150 275 220 210 10 180 130 27,5 93 0,06 195 275 220 220 10 180 135 30 110 0,04 224 275 220 225 10 180 145 33 132 0,02 302 275 250 245 10 180 155 39 160 0,02 302 275 250 245 10 180 155 39 185 0,02 340 310 320 245 10 180 155 51 220 0,016 450 310 320 260 10 180 170 56 315 0,016 605 360 354 265 10 180 175 68